| Båttyp | Båtnamn | Ägare |
| --- | --- | --- |

| Motorn | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Motortimmar |  |  |  |  |  |
| Logg sjömil |  |  |  |  |  |
| Allmänt: Lämna alla utbytta vätskor, filter och liknande till miljöstation. |  |  |  |  |  |
| Byt olja och oljefilter på motorn. |  |  |  |  |  |
| Byt olja i drevet, kontrollera att oljan inte är grå. Då har vatten kommit in och tätningar måste bytas. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera oljenivån i backslag, byt enligt servicemanual. |  |  |  |  |  |
| Om motorn har färskvattenkylning med värmeväxlare, kontrollera glykol-blandningen m.a.p. temperatur och nivå enligt manual. Är blandningen äldre än tre år, byt till ny. Följ alltid tillverkarens anvisningar angående typ av glykol. |  |  |  |  |  |
| Töm sjövattensystemet och vinterkonservera enligt motorns servicemanual. Tips: Använd gärna miljövänligare Vake till konserveringen av sjövattensystemet men inte i motorns interna kylsystem. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera sjövattensystemets vakuumventil. Skölj rent från salt, byt slitna delar. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att inget vatten eller bakteriesörja finns i bränsletanken. |  |  |  |  |  |
| Byt bränslefilter och eventuellt förfilter, töm eventuell vattenavskiljare, avlufta bränslesystemet efteråt. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att motorns slangar är utan sprickor. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att slangklämmor är åtdragna och inte är rostiga. Byt vid behov. |  |  |  |  |  |
| Byt offeranoder i motor och värmeväxlare varje år, om sådana finns. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att inga skadade/trasiga elledningar eller kabelskor finns. Byt vid behov. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att reglage (gas/backslag) går lätt, smörj vid behov. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera eventuella skador/sprickor på tätningsbälgen mellan skrov och drev, byt enligt servicemanual. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att slangar i färskvattenkylkretsen är utan sprickor och att slangklämmor är åtdragna. Rensa eventuellt filter. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera drivremmar till vattenpump, generator etc avseende skador, sprickor eller onormalt slitage. Kontrollera remspänning. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera om olja/vatten/glykol läckt ut på/under motorn. Åtgärda i så fall. |  |  |  |  |  |

| Skrov och däck | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Kontrollera att alla bordsventiler går lätt att öppna och stänga. Detta görs genom att öppna och stänga några gånger. Lämna ventilerna öppna. Se till att inget vatten finns innestängt i ventilen som kan frysa under vintern. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att inga skador/sprickor finns på slangar. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att alla slangklämmor är åtdragna och inte är rostiga. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att inga korrosionsskador finns på ventiler/genomföringar. Byt vid tveksamhet. |  |  |  |  |  |
| Ryck och slit i bordgenomföringar (lagom mycket) för att kontrollera att de inte har blivit försvagade av korrosion. OBS båten måste stå på land. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att roderlager är fria från större glapp. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att rodret inte kärvar. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att inga sprickor finns på rodret, kolla speciellt framkant och akterkant. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att inget vatten finns innestängt i roderbladet (för det fram och tillbaka och lyssna om det skvalpar). Borra dräneringshål i botten på rodret för att släppa ut eventuellt vatten. Låt torka under vintern, förslut hålen före sjösättning. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera vajrar till rattstyrningen, att alla brytskivor roterar lätt, inga skador på vajrar och rätt vajerspänning. Kolla att vajerspännare är låsta. Kontrollera glapp i länkarmar. Justera vid behov. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att packboxen till hjärtstocken är smord och påfylld. Byt eventuella o-ringar vid behov. |  |  |  |  |  |
| Vid hydraulstyrning kontrollera oljenivå. Om den är under minimum på oljebehållaren, leta efter läckage. |  |  |  |  |  |
| Byt olja på bogpropeller, kolla att oljan inte är grå som tecken på vattenintrång, byt i så fall axeltätningar. |  |  |  |  |  |
| Före upptagning, pumpa ur toalettens hålltank och skölj ur den. Tips: Kraftiga förkalkningar kan åtgärdas med Transclean.Se instruktioner på förpackningen. |  |  |  |  |  |
| Vinterkonservera toaletten enligt tillverkarens instruktioner. Viktigast är att tömma toaletten helt på vatten, lossa dräneringen. Öppna och smörj pumpen med glycerin, vaselin eller paraffinolja. Använd inte glykol, som kan skada gummidetaljer. |  |  |  |  |  |
| Kolla bälg på manuell länspump så att inga sprickor finns. |  |  |  |  |  |
| Töm dricksvattensystemet så att inget fryser sönder, (TÄNK på att vatten kan stå kvar i böjar), glöm inte pumparna, tank(ar) och filter. Öppna alla pentrykranar så att luft kommer in i systemet. Termostatblandare bör demonteras för att kunna tömmas helt. |  |  |  |  |  |
| Töm varmvattenberedarens färskvattensystem enl. tillverkarens anvisning. |  |  |  |  |  |
| Motionera säkerhetsventilen på varmvattenberedare enl. tillverkarens anvisning. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera avgasslangar till värmare med avseende på skador, nötning, hela slangklämmor, etc. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att slangar är utan sprickor och att slangklämmor är åtdragna. Byt vid behov. Kontrollera att radiatorerna inte visar läckage. |  |  |  |  |  |
| Testkör värmaren och vinterserva den enligt manual innan täckning av båten. |  |  |  |  |  |
| Rengör och smörj lager, kugghjul, låsklackar etc. i winschar. |  |  |  |  |  |

| El – batterier | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Kontrollera att batterier är fria från korrosion runt polskor. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att destillerat vatten är fyllt i öppna blybatterier. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att alla lampor, lanternor och övriga förbrukare fungerar. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att inga nötningsskador finns på kablar. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att batterier är väl fastsatta/surrade. |  |  |  |  |  |
| Toppladda blybatterier och låt dem stå kvar i båten. Koppla bort alla kablar från batterierna, från både plus- och minuspolerna. Var försiktig, kortslutning kan vara farligt. Underhållsladda några gånger under vintern. Litiumbatterier hanteras och laddas och förvaras enl. tillverkarens anvisningar. De flesta litiumbatterier ska inte lagras fulladdade. Ladda inte litiumbatterier vid minusgrader. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera övriga anslutningar, kontakter, säkringar etc för korrosion. |  |  |  |  |  |

| Gasol | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Stäng huvudkranen på gasoltuben och lossa gasolregulatorn från tuben. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera ålder på slangar och reduceringsventil. Dessa skall bytas regelbundet. Se rekommendationer från tillverkare. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att gasslangar inte visar små sprickor när de böjs. |  |  |  |  |  |
| Stäng kranen till gasolbehållaren och lossa reduceringsventilen. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att det inte finns sprickor eller nötningsskador på slangar – speciellt vid skottgenomföringar. Byt vid behov. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att reduceringsventilen inte är korroderad. Byt vid behov. Använd bara CE-godkänd ventil och för marint bruk. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera även ålder och på slangar och reduceringsventil. Reduceringsventiler skall bytas. regelbundet. Se rekommendationer från tillverkare. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att eventuella slangklämmor är åtdragna och inte är rostiga. Byt till slangar med pressade anslutningar om det är möjligt. |  |  |  |  |  |

| Rigg och segel (se även separat checklista för av- och påmastning) | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Tvätta och ytbehandla mast och bom med paraffinolja eller liknande. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera så att inga skador/sprickor finns på vant och stag, vid ändstycken samt infästningar. Kontrollera eventuella bucklor/sprickor på mast och bom. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att vantskruvar är utan skador (är raka, hela gängor), rengör och olja in dem med speciell vantskruvsolja. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att fallen är utan nötningsskador. Ta ur fallen och ersätt dem med en tunn pilotlina i masten. Tvätta/skölj av fallen och förvara torrt och mörkt. Tvätta gärna fall/skot i tvättmaskin, följ tillverkarens instruktioner. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att blockskivor till fallen går lätt, annars rengör och smörj dem lätt. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera elkablar och kontakter i mast samt anslutningar till utrustningar. |  |  |  |  |  |
| Smörj elkontakter med vaselin/kontaktspray. |  |  |  |  |  |
| Spola rullfocksarrangemang med färskvatten och smörj in. Smörj lagren med winschfett enligt tillverkarens instruktioner. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera segel efter nötningsskador, trasiga sömmar, trasiga lattor, etc. Skall du åtgärda något gör det redan nu på hösten. |  |  |  |  |  |

| Säkerhet | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Kontrollera brandsläckare, manometertrycket skall vara på grönt, inga torrsprickor på slangen, skaka släckaren så att inte pulvret packar sig. Verkstadsgenomgång för omladdning eller byte vart 5:e år. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera ompackningsdatum på livflotte. Service enligt tillverkarens rekommendationer. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att nödraketer är färska, eventuellt köp nya. (Spara de gamla i reserv) Gamla bloss och raketer kan lämnas in på vissa polisstationer. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att sjukvårdsutrustning är komplett och färsk, ev komplettera. |  |  |  |  |  |
| Gör förbindelseprov på VHF-telefon före upptagning eller avmastning. Hantera och ladda bärbara apparaters batterier enl tillverkares anvisningar. |  |  |  |  |  |